SKG - Пассажирский лифт ISO - PA 300

· Двухстворчатая раздвижная дверь  · подход спереди и сзади  · лебёдка сверху в шахте

· С ЛОВИТЕЛЯМИ

Основное стандартное  оборудование

Каркас шахты

·	металлокаркасная самонесущая конструкция из оцинкованной стали

·	с Т-профилем Т 70х65х9

·	буфер 80/80 мм

Кабина

·	из оцинкованной стали, с регулирующими направляющими башмаками с обеих сторон

·	рычаг равновесия тяговой цепи/каната

·	автоматические двери кабины - двухстворчатые раздвижные

·	световой барьер

·	настил пола из линолиума

·	освещение и вентиляция

·	вызывное табло с аварийным и световым сигналом

·	блокировочный контакт ловителей, утверждённый ведомственной организацией TUV

·	специальный щит, установленный под порогом кабины

Горизонтально-раздвижные двери

·	автоматические двухстворчатые горизонтально-раздвижные  двери из грунтовой стали по DIN 18091

·	дверная рама, импост, вызывные кнопки на панели из нержавеющей стали

·	дверной замок с замыкающим контактом

Двери машинного помещения

·	двухстворчатая распашная дверь из оцинкованой стали

·	дверная рама из оцинкованной стали в соответствии с чертежём

Лебёдка

·	червячный привод,мотор IP54, двухдисковый тормоз и маховик, трёхфазный ток 400В/50Гц

·	2 звёздочки для 2 цепей 5/8 x 3/8 " DIN 8187

Управление

·	микропроцессорное управление

·	укомплектованные контактные провода

·	инкрементный датчик, передающий информацию к панели управления